Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet okiennych wyciemniających Salę Główną oraz  część okien w foyer Sali Głównej na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie. Wszystkie rolety mają być zamontowane wewnątrz pomieszczeń.

Rolety muszą   spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Na zamówienie składają się dwa rodzaje rolet.

- Rolety okienne na oknach stalowych.

Przedmiotem zamówienia są wielkopowierzchniowe wewnętrzne rolety okienne,    z tkaniny, z napędem elektrycznym, sterowane radiowo. Wszystkie rolety na oknach stalowych powinny być tego samego typu i być spójne pod względem wyglądu i obsługi.

Wymiary otworów na okna  w ścianach (w centymetrach)

| Lokalizacja okna | wysokość | szerokość | łączna liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala Główna - 4 szt. od Sandomierskiej i 2 szt od dziedzińca | 560 | 275 | 6 |
| Sala Główna – 2 szt nad drzwiami od dziedzińca | 340 | 275 | 2 |
| Foyer - 3 szt. od Sandomierskiej i 3 szt od dziedzińca) | 380 | 195 | 6 |

Wymagania Zamawiającego dotyczące tkaniny:

- 100% wyciemnienia, nie przepuszczająca promieni światła.

- Tkanina polyestrowa

- Kolor szary, zbliżony do RAL 9006.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Gramatura co najmniej 300g/m2, ale nie więcej niż 700 g/m2.

- Grubość co najmniej 0,2mm, ale nie więcej niż 0,7mm.

- Tkanina odporna na odkształcenia, nierozciągliwa i niemarszcząca się mimo dużych rozmiarów.

- Dopuszcza się łączenie brytów materiału.

- Odporność na ogień wg normy PN-EN 13501-1, co najmniej B-S2,d0, czyli w ujęciu Załącznika nr 3 do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tkanina powinna mieć następujące właściwości:

a. niezapalna,

b. wydzielająca średnią ilość dymu,

c. niekapiąca,

d. nierozprzestrzeniająca ognia.

Wymagania Zamawiającego dotyczące kaset i prowadnic

- Widoczne elementy aluminiowe malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9006.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Wymiary kasety: głębokość nie więcej niż 160mm, wysokość nie więcej niż 160mm.

- Kształt elementów prostopadłościenny, bez obłości.

- Każda boczna prowadnica nie może być szersza niż 80mm.

- Dolna krawędź tkaniny ma być obsadzona w profilu aluminiowym, malowanym na kolor zbliżony do RAL 9006 o maksymalnych wymiarach w przekroju 50 x 50 mm.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

Wymagania Zamawiającego dotyczące sztywności tkaniny

- Tkanina powinna być odporna na rozciąganie i mieć stabilne wymiary.

- Tkanina powinna być stabilnie napięta i trzymana przez boczne prowadnice.

- System musi być szczelny i uniemożliwiać samoistne wypadnięcie lub intencjonalne wyjęcie tkaniny z bocznej prowadnicy.

- Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych usztywnień tkaniny (listew, cięgien etc.).

Zamawiający oczekuje  następującej automatyki sterowania roletami:

- Sterowanie radiowe w technologii IO, z wykorzystaniem dwukierunkowej komunikacji między urządzeniami a pilotami.

- Rolety sterowane każda osobno. Wszystkie rolety wyposażone w wyłączniki krańcowe.

- Wykonawca zapewni 1 pilot do sterowania 8 roletami w Sali Głównej i 1 pilot do sterowania 6 roletami w foyer. Piloty mogą posiadać więcej kanałów niż zaprogramowane.

- Moc silników i prędkość  sterowania dostosowane do poszczególnych rolet.

- Silniki przystosowane do mocowania w rurze nawojowej, o emisji dźwięku nie przekraczającej 55 dB. Zasilanie 230V.

Wymagania Zamawiającego dotyczące montażu rolet

- Montaż elementów aluminiowych należy wykonać w świetle otworu okna. Elementy kasety i prowadnic należy montować do wewnętrznych ościeży okiennych (glifów) .

- Kasety   i boczne prowadnice należy zlicować z  powierzchnią ściany pomieszczenia.

- Roleta powinna być zamocowana 5cm poniżej nadproża okiennego, by umożliwić cyrkulację powietrza w przestrzeni między oknem a roletą. Zamawiający własnym nakładem zapewni stalową kulisę eliminującą przenikanie światła przez otwór umożliwiający wietrzenie.

- Zamawiający zapewni rozwiązanie techniczne umożliwiający swobodny dopływ powietrza w dolną część przestrzeni między roletą a oknem.

- Dla rolety w oknie nad drzwiami w sali Głównej Zamawiający zapewni blaszany „parapet” na wysokości rygla konstrukcyjnego ślusarki. Parapet będzie umożliwiał swobodny przepływ powietrza do wentylacji i eliminację przepływu światła.

- Zamawiający zapewni odpowiednie zasilanie do rolet. Wykonawca na etapie podpisania umowy poinformuje Zamawiającego, gdzie przewiduje  punkty przyłączeniowe.

- Wszystkie punkty przyłączeniowe zostaną wyposażone w możliwość rozłączenia napięcia przez zastosowanie rozłącznika w puszce, w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń.

- Rolety w Sali Głównej będą montowane  w terminie  ściśle   uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy; termin będzie zależał od dostępności Sali (zajętość, scenografia, ustawienie widowni itd).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary z natury. Wymiary podane w SOPZ są jedynie orientacyjne.

- Rolety okienne na drzwiach ewakuacyjnych z Sali Głównej

- Przedmiotem zamówienia są rolety okienne, montowane na drzwiach ewakuacyjnych z Sali Głównej,  umożliwiające pełne wyciemnienie przeszklenia drzwi,  uruchamiane ręcznie. Zamontowane rolety w żadnym ustawieniu nie mogą  utrudniać działania dźwigni panicznych.

Wymiary w centymetrach

| Miejsce rolety | wysokość | szerokość | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Drzwi ewakuacyjne | 240 | 120 | 4 |

Wymagania Zamawiającego dotyczące tkaniny:

- 100% wyciemnienia, nie przepuszczająca promieni światła.

- Tkanina polyestrowa

- Kolor szary, zbliżony do RAL 9006, identyczny jak na wielkopowierzchniowych wewnętrznych roletach okiennych.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Gramatura co najmniej 250 g/m2.

- Grubość co najmniej 0,2mm.

- Tkanina odporna na odkształcenia, nierozciągliwa.

- Nie dopuszcza się łączenia brytów materiału.

- Odporność na ogień wg normy PN-EN 13501-1 co najmniej B-S2,d0, czyli w ujęciu Załącznika nr 3 do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tkanina powinna mieć następujące właściwości:

,                           a. niezapalna

b. wydzielająca średnią ilość dymu,

c. niekapiąca,

d. nierozprzestrzeniająca ognia.

Wymagania Zamawiającego dotyczące kaset i prowadnic

- Widoczne elementy aluminiowe malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7016.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Ze względu na szprosy dekoracyjne umieszczone na przeszkleniu drzwi konieczne będzie mocowanie zarówno kaset jak i prowadnic na podkładkach dystansujących (np. płaskownikach gr. <4mm.  – rysunki warsztatowe do akceptacji zamawiającego)

- Wymiary kasety:  głębokość nie więcej niż 100 mm i wysokość nie więcej niż 100mm.

- Boczne prowadnice nie mogą zawężać światła przeszklenia.

- Dolna krawędź tkaniny obsadzona w profilu aluminiowym malowanym na kolor zbliżony do RAL 7016.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Napęd ręczny za pomocą ozdobnej linki – do akceptacji Zamawiającego.

Montaż

1. Montaż elementów aluminiowych do ramy drzwi.

- Roleta nie może zaburzać pracy dźwigni panicznych.

3. Rolety będą montowane  w terminie  ściśle   uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu  umowy; termin będzie zależał od dostępności Sali (zajętość, scenografia, ustawienie widowni).

4.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary z natury. Wymiary podane w SOPZ są jedynie orientacyjne.

Uwagi ogólne

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego, w terminie wskazanym w SIWZ.

- W okresie gwarancji Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat za okresowy serwis, przeglądy, wymianę lub naprawę wadliwie działających elementów, jeśli wada nie powstała na skutek używania rolet w sposób niewłaściwy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu [_] dostarczy szczegółową instrukcję użytkowania poszczególnych rolet i ich sterowania. Instrukcja powinna być w języku polskim

- Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca okaże do akceptacji Zamawiającego próbki tkanin i elementy wykończenia dla poszczególnych rolet. Zamawiający może żądać maksymalnie do 3 różnych próbek dla każdego elementu.

Wymagania Zamawiającego dotyczące wielkości próbek:

| Nazwa elementu | Wymagania sposobu wykonania i prezentacji |
| --- | --- |
| Tkanina na rolety wielkopowierzchniowe | Próbka tkaniny nie mniejsza niż 20x20cm, pokazany sposób łączenia ewentualnych brytów tkaniny |
| Tkanina na rolety montowane na drzwiach ewakuacyjnych | Próbka tkaniny nie mniejsza niż 20x20cm. |
| Prowadnica boczna | Próbka prowadnicy o długości co najmniej 20 cm, wybarwiona na kolor zbliżony do RAL 7016 |

- Oferta powinna zawierać informacje tekstowe i graficzne z których wynika charakterystyka ofertowanych wyrobów i urządzeń wskazanych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zawierające zdjęcia, nazwę producenta i nazwę handlową oraz krótki opis obydwu produktów z podaniem parametrów technicznych i jakościowych wskazujących na zgodność ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.