Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego oraz innych stałych elementów wyposażenia (II) na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie.

Meble i pozostałe wyposażenie muszą spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Zamówienie składa się z 2 części:

Część 1 - meble i wyposażenie ruchome gotowe

- Zestaw mobilnych wieszaków szatniowych

- Zestaw krzeseł do foyer

- Zestaw foteli obrotowych pracowniczych

- Sofy wypoczynkowe

- Zestaw koszy na śmieci

- Zestaw wieszaków z koszami

- Zestaw szaf bhp typ L

- Zestaw szaf bhp

Szczegółowe zestawienie mebli i wyposażenia w poniższej tabeli.

1.Zestaw mobilnych wieszaków szatniowych, 8 sztuk Wymiary około h=177 – 200cm, w= 50 – 80cm, l=140 – 160 cm, stal malowana proszkowo w kolorze srebrnym (RAL 9006 lub porównywalny), w geometrii porównywalnej pod względem wyglądu do przedstawionego na zdjęciu poniżej. Koła do posadzek twardych. Dolna podstawa ortogonalna bez zastrzałów (w kształcie odwróconej litery T) bądź w kształcie odwróconej litery Y. Dwustronne, dwa rzędy haków, ilość haków – co najmniej 80, rozstaw haków około 75mm. Szyldziki w formie naklejek z numerem (wg wzoru Zamawiającego), Numerki okrągłe, ze stali nierdzewnej, o średnicy 40 - 50mm. Otwór do wieszania na haczyku. . Liternictwo zgodne z typografią wskazaną przez Zamawiającego na etapie realizacji Umowy przykładowe zdjęcie

2. Zestaw krzeseł do foyer, 81 sztuk Krzesła industrialne, stalowe, lakierowane, inspirowane historycznym wzornictwem kawiarnianych krzeseł firmy Tolix przykładowe zdjęcia Co najmniej dwie odmiany z jednej kolekcji (np. jak na zdjęciu powyżej), różniące się kształtem oparcia i podłokietników. Kolory RAL 1019, RAL 1013, RAL 1015 Krzesła sztaplowane we wszystkich wersjach, Ślizgacze z tworzywa sztucznego. Orientacyjne wymiary: wys: 850 × szer: 440 × głęb: 515 mm, waga: do 5 kg Odmiana A, kolor RAL 1019, 14 szt. Odmiana A, kolor RAL 1013, 14 szt. Odmiana A, kolor RAL 1015, 14 szt. Odmiana B, kolor RAL 1019, 13 szt. Odmiana B, kolor RAL 1013, 13 szt. Odmiana B, kolor RAL 1015, 13 szt.

3. Zestaw foteli obrotowych pracowniczych, 40 sztuk Lokalizacja: 2 – kasa, 34 – biura, 4 - technicy przykładowe zdjęcia Krzesło porównywalne pod względem estetycznym i funkcjonalnym do przedstawionego na powyższych zdjęciach. Siedzisko tapicerowane tkaniną, wykonane ze sklejki i pianki tapicerskiej z zaokrąglonym, opadającym przodem siedziska. Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres nie mniej niż 80mm) z miękką nakładką - konstrukcja aluminium polerowane (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres co najmniej 60 mm) Oparcie składające się z części tapicerowanej, a także z panelu z tworzywa sztucznego od tyłu. Wspornik oparcia nie powinien dominować, powinien być zintegrowany z oparciem. Oparcie wykonane na bazie profilowanej drewnianej formatki z zastosowaniem pianki lanej. Część z tworzywa w kolorze czarnym. Mechanizm regulacji wysokości oparcia (zakres około 80 mm) oraz regulację głębokości podparcia lędźwiowego (zakres około 15 mm) Tapicerka w kolorach i splocie jak na poniższym zdjęciu. Minimum 50000 cykli Martindale, 100% poliester, gramatura co najmniej 330 g/m2 6 krzeseł dla techników, kolor szarobrązowy 8 krzeseł do biura, kolor oberżyna 8 krzeseł do biura i 2 do kasy, kolor jasnoszary, chłodny 6 krzeseł do biura, kolor jasnoszaroniebieski Podstawa krzyżaka aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 650 – 700 mm, miękkie kółka na twardą powierzchnię z hamulcem.

4. Sofy wypoczynkowe, 3 sztuki lokalizacja: 2 biblioteka 1 zaplecze socjalne Kanapa modułowa o ortogonalnych kształtach i głębokim siedzisku, wymiary: dł: 230 - 250cm, głęb: 100 - 105cm, wys: około 65 cm, porównywalna z wyglądem sofy na zdjęciu poniżej. przykładowe zdjęcie Boczne podłokietniki wysokości oparcia. Stelaż stalowy, płozy ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym. Tył sofy w pełni tapicerowany. Tapicerka w kolorach i splocie jak na poniższych zdjęciach. Minimum 50000 cykli Martindale, 100% poliester, gramatura co najmniej 330 g/m2 2 do biblioteki, kolor oberżyna, 1 do pomieszczenia socjalnego, kolor jasnoszaroniebieski

5. Zestaw koszy na śmieci, 8 sztuk przykładowe zdjęcie Okrągły kosz o wyglądzie jak na zdjęciu powyżej na śmieci z centralnie umieszczoną okrągłą, samo-gaszącą ogień pokrywą. Wykonany z metalu, pokryty odporną na zadrapania powłoką z tworzywa sztucznego. Specjalna samo-gasząca ogień pokrywa powinna odcina dopływ tlenu do kosza i tym samym stopniowo gasi płomienie. Objętość: co najmniej 60 l. , nie więcej niż 70l. Wymiary: (wys. x śred.): nie mniej niż 650 x 350 mm, nie więcej niż 700 x 400mm Kolor czarny

6. Zestaw wieszaków z koszami 10 sztuk przykładowy rysunek, wymiary poglądowe Transporter z rury ze stali nierdzewnej lub chromoniklowej (efekt chrom) z koszem metalowym, chromowanym lub ze stali nierdzewnej,siatkowym na dole, na 4 kółkach, regulacja wysokości niekonieczna lecz górna poprzeczka powinna być możliwa do ustawienie nie niżej niż 200 cm nad podłogą. Wymiary: szerokość co najmniej 120cm nie więcej niż 150cm, kosz o szerokości co najmniej 25 cm o wysokości nie mniejszej niż 20 cm. Cztery kółka, możliwość rozszerzenia za pomocą wysuwanych wsporników.

7. Zestaw szaf bhp – 4 szt. Szafa metalowa, pracownicza typu L, z cokołem. przykładowe zdjęcie Drzwi szaf ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem patentowym. Korpusy szaf i wieniec dolny wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0.8 mm. Wymiary zewnętrzne nie mniej niż 1800x780x450. Każdy przedział szafy posiada półkę oraz wieszak na ubrania. Komory wentylowane, szczeliny w układzie poziomym. Kolor korpusu i drzwiczek analogiczny do RAL 3003

Zestaw szaf bhp – 2 szt. Szafa metalowa, pracownicza Szafka posiada dwa schowki w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane są na zamek cylindryczny z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z otworami wentylacyjnymi. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy o grubości co najmniej 0,8 mm. Produkt porównywalny z pokazanym na poniższym zdjęciu. Korpus i drzwiczki malowane na kolor RAL 3003, szafka nie niższa niż - 1800mm, nie wyższa niż 1900mm, szerokość od 750 – 850 mm, głębokość nie mniej niż 450mm, nie więcej niż 500mm. przykładowe zdjęcie

Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca okaże do akceptacji Zamawiającego próbki materiałów i wykończeń dla poszczególnych mebli i wyposażenia. Zamawiający może żądać maksymalnie do 5 różnych próbek dla każdego elementu.

Wymagania dotyczące próbek materiałowo - kolorystycznych

| Nazwa mebla lub elementu wyposażenia | Wymagania sposobu wykonania i prezentacji |
| --- | --- |
| Zestaw mobilnych wieszaków szatniowych | Próbka lakieru na metalowym elemencie nie mniejszym niż 20x20cm. Kółko jezdne Szyldzik i przywieszka |
| Zestaw krzeseł do foyer | Próbka lakieru na metalowym elemencie nie mniejszym niż 20x20cm. |
| Zestaw foteli obrotowych pracowniczych | Próbka tkaniny obiciowej, fragment nie mniejszy 20 x 20cm |
| Sofy wypoczynkowe | Próbka tkaniny obiciowej, fragment nie mniejszy 20 x 20cm |
| Zestaw koszy na śmieci | Próbka lakieru na metalowym elemencie nie mniejszym niż 20x20cm lub kosz. |
| Zestaw szaf bhp typ L | Próbka lakieru na metalowym elemencie nie mniejszym niż 20x20cm. |
| Zestaw szaf bhp | Próbka lakieru na metalowym elemencie nie mniejszym niż 20x20cm. |

Część 2 -	Szafy przesuwne do magazynu kostiumów wraz z montażem

Szczegółowe zestawienie mebli i wyposażenia w poniżej tabeli.

1. Regały przesuwne aranżacja w pomieszczeniu – 7 modułów KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA SZYN JEZDNYCH Szyny jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szerokość podstawy szyn jezdnych 50 - 80 mm, wysokość szyn jezdnych 12 - 16mm. Do szyn jezdnych są zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA PODSTAW JEZDNYCH Podstawa regału wykonana z profilu ceowego o grubości blachy nie mniejszej niż 2 mm i wysokości profilu od 130 mm.do 150mm. Cała podstawa wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych, elementy poprzeczne podstaw regałów wykonane z blach stalowych o grubości min 2 mm. Stanowią konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonane z żeliwa. Koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z jednostronnym kołnierzem o wysokości kołnierza co najmniej 8 mm. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowych, niewymagających konserwacji. Podstawy jezdne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL. 7045. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA NAPĘDU REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH Regały przejezdne wyposażone w napęd łańcuchowo - korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej są stalowe. Przemieszczanie regału odbywać się za pomocą wieloramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonany jest z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt jest wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min 45 mm. Długość ramienia pokrętła wynosi 150 do 250 mm. Układ napędowy jest wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Regały przesuwają się na min 2 szynach, napęd na koła jest przenoszony z wózka jezdnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne (napęd centralny). Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7045. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ŚCIAN BOCZNYCH Ściany boczne regału pełne wykonane ze stali o gr. minimum 1,0 mm zimnowalcowanej, odtłuszczone i lakierowane w kolorze RAL 7045, wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na specjalnych zaczepach, umożliwiających regulację rozstawu półek co 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości minimum 1 mm. Ściany boczne są w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału są połączone poprzez stężenia krzyżowe KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA PÓŁEK Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL 7045, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia - otwory do mocowania zaczepów. Dla zachowania jednolitego odstępu między półkami, grubość półki wynosi - 30 mm. KOLORYSTYKA i MALOWANIE REGAŁÓW Regały pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor RAL 7045, powłoka odporna na ścieranie. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA Mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejście między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi. Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. Wraz z dostawą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: Dokumentację techniczną regałów Instrukcję obsługi regałów wraz z kartą gwarancyjną Deklarację zgodności Ekspertyzę techniczną dotyczącą wykonania badań statycznych półek, ścian bocznych, torów, oraz kół jezdnych Atest higieniczny Wszystkie wymiary oraz lokalizacje przyłączy należy potwierdzić w naturze. Wykonawca zobowiązany będzie skorygować wymiary mebli tak, by pasowały do wymiarów pomieszczenia oraz stanowiły funkcjonalną całość. Wykonawca na etapie realizacji Umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego rysunki warsztatowe regałów oraz okaże do akceptacji Zamawiającego próbkę lakieru na metalowym elemencie nie mniejszym niż 20x20cm. Zamawiający może żądać maksymalnie do 5 różnych próbek.

Uwagi ogólne do Opisu Przedmiotu Zamówienia (dotyczy 1 i 2 Części zamówienia):

  - Wszystkie zastosowanie elementy muszą spełniać wszelkie wymagania określone odpowiednimi normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wizyty na miejscu dostawy i dostosowania przyjętych rozwiązań do stanu faktycznego.

  - Wykonawca dostarczy szczegółową instrukcję użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia. Instrukcja powinna być w języku polskim

  - Gwarancja na dostarczone elementy wyposażenia – nie mniej niż 36 miesięcy.

  - Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat za okresowy serwis, przeglądy, wymianę lub naprawę wadliwie działających elementów, jeśli wada nie powstała na skutek używania wyposażenia w sposób niewłaściwy.

  - Wszelkie zdjęcia i rysunki/grafiki wskazane w SOPZ mają charakter poglądowy informujący o pożądanej przez Zamawiającego estetyce, kształcie i formie mebli i wyposażenia.

Oferta powinna zawierać:

Informację tekstową i graficzną z których wynika charakterystyka ofertowanych wyrobów i urządzeń wskazanych w SOPZ, zawierającą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową oraz krótki opis produktu z podaniem parametrów technicznych i jakościowych wskazujących na zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia.